## Slide 1: Konferenz der kantonalen Fachstellen Gemüse
Stand Energieeffizienzmassnahmen auf Gemüsebaubetreiben, Ziele und Resultate, Wirtschaftliche Vorteile und Modelle für die Betriebe

## Slide 2: EM-Gruppe Gewächshäuser 2002-12
Thomas Grieder, Moderator Energie-Agentur der Wirtschaft ( EnAW)
Energie-Modell Gruppe Gewächshäuser D-CH:
gemeinsame Gruppe VSGP und JardinSuisse
Beginn Gruppenaufbau 2003
Start mit 14 Betrieben
Zuwachs auf 29 Betrieb per Ende 2012  Abgabebefreiung 2008 bis 2012
Periode 2013 bis 2020 total 35 Betriebe, davon 24 Gemüse-produzenten
Daneben 130 kleinere Betriebe, vor allem JardinSuisse-Mitglieder mit vereinfachtem Verfahren
Weitere EM-Gruppe in der Romandie

## Slide 3: EM-Gruppe Gewächshäuser 2002-12
Chart: Energieeffizienz EM-Gruppe Gewächshäuser D-CH
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Soll | 100 | 104.6393 | 106.3244 | 107.5117 | 109.171 | 111.1901 | 113.7645 | 115.4163 | 117.0651
Ist | 100 | 103.7521 | 116.8299 | 117.9823 | 124.0022 | 130.3193 | 125.8548 | 130.7058 | 128.7578
Verbrauchszahlen 2012:
Wärme 190‘000‘000 kWh entspr. Heizöl 19‘000‘000 Mio. Liter resp. Erdgas 19‘000‘000 m3
Strom 24‘000‘000 kWh
Einsparungen
Wärme 51‘000‘000 kWh entspr. Heizöl 5‘100‘000 Liter resp. 27%
Strom 410‘000 kWh
resp. 2%

## Slide 4
Chart: CO2-Intensität EM-Gruppe Gewächshäuser
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Ist, nach Handel mit EG | 81.997 | 82.3906 | 79.2785 | 77.6826
Brennstoffe Soll | 100 | 93.4615 | 91.2684 | 89.1458 | 87.009 | 84.1836 | 80.4223 | 78.499 | 76.581
Brennstoffe Ist | 100 | 94.3039 | 79.918 | 75.3076 | 69.3646 | 65.4022 | 69.1686 | 65.0714 | 66.2644
Verbrauchszahlen 2012:
CO2-Emissionen 35‘000 Tonnen
Einsparungen
CO2 18‘000 Tonnen
resp. 34%
EM-Gruppe Gewächshäuser 2002-12
Notes: Privatwirtschaftlich gebaute Anlagen 
Heute verfügbare Technik
Wirtschaftliche Wärmeerzeugung, konkurrenzfähige Preise
Öffentliche Hand  kann auch Pilotanlagen bauen, die technische nicht ganz ausgereift und noch nicht wirtschaftlich sind
Forschung  lotet aus, was theoretisch machbar ist, vielleicht in 10 Jahren verfügbar und in 20 Jahren wirtschaftlich  häufig in Presse, Fachzeitschriften, Internet

## Slide 5
Wichtigste Massnahmen:
Einbau von Energieschirmen
Seitenwände mit Noppenfolie dämmen
Einbau resp. Erneuerung von Klimacomputern
Klimasteuerung verfeinern
Ersatzneubauten resp. Erweiterungen (alte Häuser „herunterfahren“)
Ersatz von veralteten Kesselanlagen
Substitution:
Anschluss ans Erdgasnetz
Einbau von Abgaswärmetauscher und CO2-Einblasung
Bau von Holzheizungen
Anschluss an Fernwärmenetze (Kehrichtverbrennung, Industrie)
Bau von Grundwasser-Wärmepumpen
EM-Gruppe Gewächshäuser 2002-12

## Slide 6
Zukünftige Massnahmen:
Einbau von zweiten Energieschirmen bei intensiver Produktion
Weitere Ersatzbauten, Wegfall von alten Gysi- und Venlohäusern (resp. extensivere Nutzung)
Weitere Substitution von Heizöl durch Erdgas und erneuerbare Energien  Holz und andere Biomasse  Grundwasser-Wärmepumpen  Geothermie?
Neubauten bei Abwärmequellen  Betrieb Meier Hinwil
Hochtechnisierte Anlagen nur bei sehr intensiver Produktion wirt-schaftlich (Stichwort „geschlossenes Gewächshaus“, Belüftung unter dem Schirm etc.)
Gegensatz: Ertragssteigerung  „Kultivieren mit der Sonne“, abhängig von lokalen Vorteilen (Energiepreise)
Gewächshäuser Ausblick 2013-20

## Slide 7
Kombinierte Strom- und Wärmeproduktion bei Gewächshäusern grundsätzlich sinnvoll  Wärme kann über eine lange Periode genutzt werden.
Stromproduktion ist immer viel grösser als Eigenbedarf des Betriebs  Grossteil des Stroms muss verkauft werden.
Gas-BHKW heute nicht wirtschaftlich, Vergütung für produzierten Strom müsste 11 bis 17 Rp./kWh betragen (je nach Grösse der Anlage). Tatsächliche Vergütung heute ca. 7 Rp./kWh.
Strom aus Biomasse (Biogas oder Holzvergasung) wird über KEV kostendeckend abgegolten. Aber: KEV Warteliste kann mit bestehender Gesetzgebung nicht mehr abgearbeitet werden.
Wärme-Kraft-Kopplung (WKK, BHKW)

## Slide 8: Wärme-Kraft-Kopplung (WKK, BHKW)
Chart: Jahresverlauf des Wärmeleistungsbedarfs
Beispiel Grossanlage:
2‘000 kW elektrische Leistung, 2‘100 kW Heizleistung
Wärmeproduktion 15‘000 MWh , entspr. 1‘500‘000 Liter Heizöl
Deckt 50% des Wärmebedarfs der Gewächshäuser
Stromproduktion 14‘000‘000 kWh
Eigenbedarf des Betriebs nur 2‘000‘000 kWh  86% der Produktion müssen verkauft werden.

## Slide 9
Energiestrategie 2050:
Neuausrichtung KEV  Biomasse-Anlagen kommen wieder zum Zug
Fossile WKK-Anlagen:  Teilbefreiung von der CO2-Abgabe  Netzbetreiber müssen den Strom „angemessen“ vergüten
Randbedingungen verändern sich evtl. zu Gunsten der WKK-Anlagen. Botschaft des UVEK ans Parlament am 4.9.2013. Entscheid im Parlament noch vor Ende 2013?
Wärme-Kraft-Kopplung (WKK, BHKW)

## Slide 10
Alternative Wärmeerzeugung
Heute wirtschaftliche und bewährte Alternativen:
Holzschnitzel- oder Pelletheizung
wirtschaftlich bei Abschreibung über 15 Jahre, Ölpreis CHF 100.- und höher. Holzheizungen werden heute noch gefördert (Kantone, klik, Klimastiftung Schweiz). Bei weiter steigenden Ölpreisen wird die Förderung wegfallen.
Grundwasser-Wärmepumpen
wirtschaftlich bei langer Laufzeit, Förderhöhe nicht zu gross, Fassung evtl. schon vorhanden
Notes: Abkoppelung von Heizölpreis

## Slide 11
Alternative Wärmeerzeugung
Weitere Alternativen:
Fernwärme ab Kehrichtverbrennung oder Industrie
Kostenfaktor Zuleitung ca. CHF 1‘000.-/m, Wärmepreis ist Verhandlungssache
Tiefe Geothermie
Minimale Betriebskosten bei erfolgreicher Bohrung Risiko eines 100% Fehlschlags, Risiken beim Bohren ( St. Gallen)  braucht Engagement der öffentlichen Hand
Erdsonden
Keine Alternative für Gewächshäuser, zu grosses Sondenfeld notwendig, sinnvoll bei Kombination heizen/kühlen (Verarbeitung/Verkauf)
Notes: Abkoppelung von Heizölpreis

## Slide 12
Angebote EnAW
Grossbetriebe: Energie-Modell
Jahreskosten CHF 6‘000.-
Möglichkeit der Abgabebefreiung
Verkauf von Bescheinigungen wenn Ziel übertroffen.
Kleinere Betriebe: KMU-Modell
Jahreskosten ab CHF 1‘000.-
Möglichkeit der Abgabebefreiung
Verkauf von Bescheinigungen nicht möglich
Eine Zielvereinbarung der EnAW deckt in jedem Fall die Anforderungen des Bundes (CO2-Gesetz) und des Kantone (Grossverbraucher-Paragraph des Energiegesetzes) ab.
Notes: Bescheinigungen CHF 100.- pro Tonne, entspricht 27 Rp./Liter Heizöl eingespart

## Slide 13
Team Energie-Agentur der Wirtschaft
Notes: Abkoppelung von Heizölpreis